## Slide 1: Mécatronique Groupe 07 Tricotissage
Revue de Projet – 8 Novembre 2016

## Slide 2: Plan
Cahier des Charges
Choix de conception : 3 solutions approfondies et un nouveau
Planification - conclusion

## Slide 3: Cahier des Charges
Contraintes liées au tissage | Précision : 1 mm 10 mm d’écartement entre les aiguilles selon 1D Tension du fil 15N, poids des aiguilles équivalent : force maximale = 30N Dimensions : 1200x900mm Temps maximal de mise en place = 30 min Taille des aiguilles ≈30mm, diamètre < 10 mm Possibilité de rectifier le positionnement des aiguilles à la main
Contraintes sur la machine générale | Possibilité de basculer de 90° Taille : à l’horizontale, le plateau doit être à 0,95 m du sol. A la verticale, il doit être au minimum à 0,70 m du sol, et ne doit pas dépasser 2m Machine « présentable » pour salons, expos Transportable en voiture : 2m, 50-60 kg max, pliable ou démontable si pas trop complexe
Matériaux | Composants et matériaux « ecofriendly » Conception agile (récup sur machines inutilisées) appréciée Matériau des chariots doit supporter la chaleur, et même éventuellement pourvoir accueillir un système pour collage
Autres | Consignes de sécurité : accès à l’armoire électrique sécurisé, arrêt d’urgence pour stopper la production Branchement sur le secteur IHM = grille sur laquelle on place des points
Contraintes liées au tissage | 
Contraintes sur la machine générale | Possibilité de basculer de 90° Taille : à l’horizontale, le plateau doit être à 0,95 m du sol. A la verticale, il doit être au minimum à 0,70 m du sol, et ne doit pas dépasser 2m Machine « présentable » pour salons, expos Transportable en voiture : 2m, 50-60 kg max, pliable ou démontable si pas trop complexe
Matériaux | Composants et matériaux « ecofriendly » Conception agile (récup sur machines inutilisées) appréciée Matériau des chariots doit supporter la chaleur, et même éventuellement pourvoir accueillir un système pour collage
Autres | Consignes de sécurité : accès à l’armoire électrique sécurisé, arrêt d’urgence pour stopper la production Branchement sur le secteur IHM = grille sur laquelle on place des points
But : placer des aiguilles de manière à pouvoir ensuite passer le fil autour

## Slide 4: Solution « Câbles en cascade»
3 axes et pince
Câble : env. 250m, rigidité, poids
Vue en coupe du plateau
Salomé

## Slide 5: Solution « Grille»
3 axes et pince
1 – 1,5 mm
Grille
Table
Mousse

## Slide 6: Solution Hybride
Système roue-vis sans fin :
moteur
embrayage
vis sans fin
vis sans fin
roue dentée
crémaillère

## Slide 7: Solution Hybride
Système vis sans fin :
moteur
embrayage
support pour l'aiguille
liaison hélicoïdale
vis sans fin
liaison glissière motorisée

## Slide 9
Solution Plots autonomes : blocage ressorts
Un plot = deux plaques reliées par des ressorts
Vue de face d'un binôme de plaques, aiguille sur la pièce épaisse
Vue latérale d'une plaque (ici, épaisse)

## Slide 10
Solution Plots autonomes : blocage par came
Un plot = un bloc, une plaque et une came

## Slide 11
Solution Plots autonomes
Déplacer les plots
contraintes pour le moteur :
Axe | déplacement max | Vminimale | Vmoyenne
X | 216 m | 24 cm/s | 12 cm/s
Y | 216 m | 24 cm/s | 12 cm/s
Z | 25 m | faible | faible
Schéma cinématique

## Slide 12
Solution Plots autonomes : chaînes
Chaîne d’énergie
Alimenter
Prise secteur
Distribuer
A voir
Transmettre
3 axes
Pince/moteur rotatif
Convertir
Pas un moteur à pas constant
AGIR
Aiguilles en position initiale
Aiguilles en position finale
Chaîne d’information
Communiquer
IHM (écran ou Internet)
Traiter
CPU (Beckhoff ou Arduino)
Acquérir
IHM (écran ou Internet)
Commandes utilisateur
Messages et/ou images
Placement des aiguilles

## Slide 13: Conclusion
Projet type « page blanche »
3 solutions approfondies et une toute nouvelle d’aujourd’hui
9 RP | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Sout. | 15 | 16 | 17 | 18 RP | 19 | 20 | 21 | 22 Sout. | 23
Conception et Catia |  |  |  |  | Achats |  |  | Montage et essais |  |  |  |  |  | 
3 semaines
2 semaines
4 semaines
2 semaines
2 semaines

## Slide 14: Merci de votre attention